## Slide 1
K-MDS Use Case #3 선박 환경규제 의무보고 데이터 상호운용성 검증 결과 — IDS Consumer → IMO Compendium 표준 매핑 → KR GEARs Voyage Template/API
RS-2024-00454634 3차년도 · case C02 · 2026-09-13 · 입력: vessellink(랩오투원 LAB021) Noon Report API, IDS 경유 수신본 = 원본(sha256 fb23ffbd…) · 선박 IMO 00000009(시뮬레이터) 2026-04-19~30, 이벤트 12건/필드 71종
vessellink ─Provider API─▶ K-MDS Provider Connector ─IDS(DAPS·계약)─▶ KR Consumer Connector ─▶ ① IMO Compendium(FAL50) 매핑 ─▶ ② GEARs Type1 Voyage Template ─▶ ③ Nexawave Post DCS/MRV Voyage Template API(전송 미실행)
① 표준 매핑 (Provider 71 필드 → IMO Compendium)
구분 | 건수 | 비고
매핑 완료 | 70 / 71 (98.6%) | 미해결 isEuPort
코드북 1:1 | 34 | voyNo→IMO0191 등
연료 구조 해소 | 24 | IMO0654 + IMO0670/0893/0673/0903
최특정·컨텍스트 | 9 + 3 | draft→0621/0622, 항구→0108/0111
이벤트 코드 | 6종 | EV01/02/16/10, BUNKERING·CARGO→EV28
연료 코드 | 6종 | Lsfo→VLSFO2020→HFO열 (FAL50 설명)
S03에서 에이전트 단독 매핑 2~3/60 → 코드북 1:N(42필드)·후보집합 제한을 규칙으로 해소.
규칙은 gears_voyage_transform.py 에 고정(재현 가능).
② GEARs Type1 변환 — 레그 1 (PACTB → GTPRQ)
Type1 열 | 값 | 근거
Voyage / 출발→도착 | 1 / PACTB→GTPRQ | IMO0191/0111/0108
출발 / 도착 (UTC) | 04-19 20:36 / 04-25 01:00 | IMO0065 / IMO0063
항해시간 / 거리 | 124.4 h / 871.6 nm | ATA−ATD / ΣIMO0613
HFO ROB 출/도, 소비, 수급 | 298.69/841.90, 54.96, 599.97 | VLSFO2020 계열
MGO ROB 출/도, 소비, 수급 | 115.98/202.26, 0.60, 88.30 | MGO+ULSMGO
화물작업(도착) | Yes | CARGO_WORK 이벤트
출항 화물작업·정박유휴·화물량 | 미도출 | Provider 항목 없음
레그 2(GTPRQ 출항 04-29, 337 nm)는 도착 이벤트 없음 → 미완료 레그.
③ API 리스트: 132 필드 중 69 사용, 필수 52 중 50 충족(레그1). ImoNo 7자리 위반(테스트 ID). Token·endpoint 미확보로 전송 미실행.
판정: PARTIAL
검사 53건 | 결과
PASS | 36
FAIL (필수 미도출) | 6 — 출항 화물작업, 정박유휴시간, MRV 화물량×2행
WARNING | 5 — MGO 질량수지 +1.42 MT, 거리 교차 871.6 vs 969.6, 정박 ROB 감소 19.07 MT 미보고, PACTB UNLOCODE 미수록
미완료 레그 | 6 (레그 2 도착 전)
HFO 질량수지 | +1.80 MT (허용 ±4.21) 통과
재현성 | 입력 sha256·registry 1205·스크립트 고정
전달·표준매핑·GEARs 구조 변환은 성립. 단 Provider 이벤트만으로 DCS/MRV 필수 4종을 채울 수 없고 정박 소비량이 미보고 → 제출 데이터로는 미완성.
조치 요청 · 결정 사항
대상 | 내용
랩오투원 (vessellink) | FAL50 Event/Operation 코드 채택 · 출항 화물작업·앵커 이벤트·화물량 항목 추가 · 정박 이벤트에 연료 소비량 보고 · 결측 −9999/"" 정리 · 코드북 1:N(42/68) 컨텍스트 규칙 명시
KR GEARs / Nexawave | Voyage Template API endpoint URL·Token 발급 · 템플릿 UNLOCODE 시트 갱신(PACTB 등) · 테스트 선박 IMO No 정책
KR 결정 (D6~D8) | D6 VLSFO/ULSFO→HFO 열 분류 승인(FAL50 코드 설명 근거) · D7 VerificationTypeCode 002(IMO DCS) 단독/001(EU MRV) 병행 · D8 어댑터 규칙을 GHG AI Agent 후보집합·ingress에 반영(D2·D4)
증적: k-mds/verification/evidence/C02/manual_S04/ (gears-transform/*, kr-systems-api/voyage_template_fields.json, reference/*, REPORT_GHG_GEARs_verification.md)